# UAB " Hesora" ir Ko

Klevų g. 51, 38444 Vaivadai Panevėžio raj.

Tel.: (8 45) 444 714

El.p.: pardavimai@hesora.lt

# KONSTRUKTOR

# Minkšta medienos plaušų plokštė grindų šiltinimui

KONSTRUKTOR medienos plaušų plokštė naudojama po parketu, laminuotomis grindimis, kilimine danga, linoleumu ir pan., kaip garsą ir šilumą izoliuojantis bei išlyginantis pagrindą paklotas. Prieš klodami plokštes ant betoninių grindų ar juodgrindžių, įsitikinkite ar jos yra sausos (tai ypač svarbu!) ir švarios. Jei šių sąlygų neįmanoma patenkinti, rekomenduojama uždengti polietileno plėvele. KONSTRUKTOR reikėtų parai palikti toje patalpoje, kurioje atliekami darbai, kad jos išsilygintų. KONSTRUKTOR dėliokite laisvai, vieną prie kitos apie 45 laipsnių kampu juodgrindėmis, stebėdami, kad siūlės nesikryžiuotų. Tarpai tarp plokščių turi būti apie 2 mm, o tarp plokščių ir sienos - 10 mm. Plokštes lengvai galėsite supjaustyti aštriu peiliu, naudodami metalinę liniuotę.

Jei KONSTRUKTOR norite uždengti kilimine danga, pirmą plokščių eilę klokite trumpais galais išilgai, antrą - ilgaisiais, taip, kad siūlės nesusikryžiuotų. Virš plokščių klokite kiliminę dangą, perteklių nupjaukite, palikdami truputėlį audinio, kad galėtumėte jį įsprausti į tarpą tarp sienos.

Grindų nelygumai išlyginami minkštų medienos plokščių pagalba, jei plokštės storis 4,8mm iki 1mm, jei 7mm iki 2mm.

# Pav. Minkštos medienos plaušo plokštės klojimo pavyzdys

- Konstruktor

- Polietileno plėvelė

- Juodgrindės

- Laminatas

- Betonas

- Apšiltinimo medžiaga

- Kiliminė danga

MINKŠTA MEDIENOS PLAUŠO PLOKŠTĖ SUŠILDYS JŪSŲ NAMUS!!!!